## Slide 1
Metro技术架构设计
ruiming.lv wampee.lan wenyuan.huang ASC INOSWD yuewei.wang zhonglong.chen

## Slide 2: 功能范围描述（正常工作模式）
车头控制系统
图文屏
broadcast: 实时站点信息&流媒体 &时间
实时站点信息
接收固定IP的固定端口Broadcast流媒体
时间信息
地图屏
交换机
…….

## Slide 3: 功能范围描述（工程模式）
图文屏
CMS发布系统
地图屏
交换机
…….
信发控制系统(pc)
版面布局
背景版面
全部站点信息

## Slide 4
UDP 234.6.6.6:20480
实现方法（原理框图）
SmartMRT 信发系统
VLC 流媒体
網路調適助手 实时站点
路由器/交换机
图文屏客户端
地图屏客户端
PC端
Android端
UDP 239.5.5.5:5004
HTTP & WebSocket 192.168.101.8:18888
192.168.101.21 ~ 180
UDP组播地址由车头决定
Android设备地址末段必须在21~180区间
  服务地址通过PC端设备管理界面，或Android端设置界面配置
  Android设备地址通过PC端高级设置界面，或路由器配置

## Slide 5
实现方法
地铁系统分PC端和Android端：
PC端：
信息发布系统，主要包括地铁路线编辑，版面编辑和发布，终端状态查看
Android端：
版面显示，根据车头发送的实时站点数据刷新界面，播放视频

## Slide 6: 实现方法（PC端）
SmartMRT.exe CEF3
Web
http://localhost:18888
MySQL
localhost:33369
VLC media player
網路調適助手
HTML5节目模板
模拟车头
信发系统
加载网页
数据持久化
根据模板生成节目版面

## Slide 7: 实现方法（Web服务器）
  Play framework采用MVC模型
  包括：controllers，models和views
  jobs用于后台计划任务 routes配置地址路由

## Slide 8: 实现方法（PC端）
  节目生成
smartmrt\template基础节目资源
smartmrt\cms\group、layout公共属性资源
新版面
img、css、js…
img、css、js、html…
发布
新版面
door.js、execmap.js、standard_elements_render.js…
在js中进行绘制线路、图片等操作
复制、编辑

## Slide 9: 实现方法（PC端）
  模块代码：Layout.java、customLayout.html、 shapes.js以及views/editor/…、public/javascripts/editor/…目录下各个widget资源代码
  节目编辑
  使用原有框架构建HTML资源。Widgets资源根据udpvideo.html、mrt.html等原有资源经行修改，新增了线路名、线路图等新的widgets资源，界面展示通过shapes.js等JS进行动态绘制，并将绘制资源类型以及坐标等数据存贮在数据库以及本地文件layout.json。在发布界面时，通过读取layout.json文件，进行动态拼接构成新的HTML内容。

## Slide 10: 实现方法（PC端）
  发布节目时，通过屏幕宽高比来区分图文屏和地图屏，以3为分界线，大于等于3为地图屏(1920x360、1920x290)，小于3为图文屏(1920x1080)
  代码模块：Publish.java、views/Publish/index.html、publish.js
  节目发布

## Slide 11
控制指令发送（pc端）
地铁需求：Pc向指定的一个或多个android device发送指令即消息。
Server无法主动通过某一个outbound发送消息到client，所以pc作为一个client加入，然后pc向server发送指令，server将指令群发到android端。
Pc（client） 发送消息
server
Android Client 2
inbound1
Android Client 3
outbound2
outbound3
msg
ArchivedEventStream
msg
msg
msg

## Slide 12
控制指令的接收（android端）
地铁需求：终端显示设备接收并执行PC端发送的指令。

## Slide 13
控制指令的执行（android端）
系统权限相关的指令：通过broadcast方式告知系统，让系统去执行。
重启：广播方式告知系统执行。
调节音量：广播方式告知系统执行。
调节亮度：广播方式告知系统执行。
设定时间：广播方式告知系统执行。
上传截屏：发送广播让系统发起截屏，之后APP去指定目录获取截屏文件。
锁定IP ：广播方式告知系统执行。
应用本身相关指令：
上传日志：包含app日志与系统日志两种。
设置Server地址： serverIP、udpIP、streamIP.

## Slide 14: 实现方法（Android端）
DBApplication
MainActivity
SettingsActivity
UpdateService
TrainControlService
TrainControlCmd
HTML5WebView
UdpStream
数据持久化： DBSharedPreference CMSContentProvider
访问信发系统： OnlineCheck ReportStatusTask DownloadTask …
维护全局状态
解析车头实时站点数据
显示版面
直播
PerformCommandService
远程控制

## Slide 15: 实现方法（Android端关键技术）
  地图屏通过IP地址来定位，根据《北海_LCD动态地图显示器内部通信协议v1.0.docx》文档，其中IP地址末段的十位数定位车厢号，个位数定位位置（如下图） 代码模块：TrainControlCmd
  视频直播采用UDP Multicast的方式，Android端采用开源的VLC播放器，由直播协议保证视频同步 代码模块：UdpStream
  地铁版面采用WebView Hybrid方式，除播放器外的界面都由HTML网页渲染，JavaScript和native采用WebView.addJavascriptInterface方式来交互 代码模块：HTML5WebView

## Slide 16: 实现方法（Android端关键技术）
  车头实时站点数据，根据《动态地图-网络通讯协议-V1.2.xlsx》文档进行解析，然后打包成JSON数据传给HTML页面，由JavaScript更新地图线路和站点 代码模块：TrainControlCmd
  Android端通过HTTP Get协议与信发系统通信，通过UDP Multicast协议与车头通信，二者都采用服务的方式，其生命期与Activity生命期一致，退出应用后不保留后台服务 代码模块：UpdateService，TrainControlService
  Android端与PC端通信，采用状态机来维护，根据当前状态触发不同的行为（如设备注册，更新版面等），所有行为都由Android端定时轮询和主动触发 代码模块：DBApplication，MainActivity，UpdateService

## Slide 17: 实现方法（Android端关键技术）
  新增OTA功能，Android端通过HTTP请求定时询问PC端最新版本，根据versionCode判断是否需要更新，安装包下载同节目下载，下载完成后通过广播通知系统静默安装，安装完成后自动打开应用 代码模块：OnlineCheck

## Slide 18: 实现方法（网络结构）
SmartMRT 信发系统
交换机
图文屏客户端
地图屏客户端
PC端
Android端
Android系统
1. DHCP
2. 锁定IP地址命令 WebSocket
3. 静态IP地址模式 Intent
  图文屏采用DHCP加锁定静态IP地址的方式设定
  地图屏采用拨码板设定

## Slide 19: 实现方法（IP地址设定步骤）
  设置PC静态IP（192.168.101.8）
  网段设置（设置接入设备IP，通过设置起IP区间，调用DHCP自动配置IP）

## Slide 20: 实现方法（IP地址设定说明）
  DHCP自动配置IP原理
  发现阶段：DHCP客户端在网络中广播发送DHCP DISCOVER请求报文，发现DHCP服务器，请求IP地址租约
  提供阶段：DHCP服务器通过DHCP OFFER报文向DHCP客户端提供IP地址预分配
  选择阶段：DHCP客户端通过DHCP REQUEST报文确认选择第一个DHCP服务器为它提供IP地址自动分配服务
  确认阶段：被选择的DHCP服务器通过DHCP ACK报文把在DHCP OFFER报文中准备的IP地址租约给对应DHCP客户端
  代码模块：dhcpd.jar

## Slide 21
功能范围描述（逻辑流程）--OTA
终端APK升级管理界面

## Slide 22: 功能范围描述（逻辑流程）--OTA
上传APK文件
升级
进入升级界面
获得上传APK的信息
拷贝文件到上传路径
取消升级
删除
删除APK文件
删除数据库记录
设置状态为可下载
接受终端请求，发送文件版本信息
终端请求文件下载
进入文件下载流程

## Slide 23
实现方法（原理框图）--OTA
上传升级文件，并将文件信息保存到数据库
升级
一、Server端实现APK文件的上传，并提供文件信息查询和下载接口；
二、终端实现定时请求升级文件信息，根据版本号判断是否需要下载；
三、终端调用下载接口进入文件下载流程；
取消升级
删除
删除文件
删除数据库相关记录
更新数据库信息，设置为可下载
更新数据库信息，设置为不可下载
终端请求升级文件信息
发送升级文件信息到终端
进入下载流程，发送文件内容到终端
终端请求升级文件内容

## Slide 24
实现方法（具体描述）--OTA
SmartMrt
Upgrade.java
MVC模型中的Controller：
1.处理Http请求，调用具体的业务处理逻辑；
2.处理如下接口：listFile（获得文件列表），uploadFile（上传文件），deleteFile（删除文件）， changeUpgradeStatus（设置文件是否可以下载）；
UploadFileManager.java
1.处理文件上传；2.处理文件删除；
UpgradeManager
r.java
1.处理数据库操作 ；
models/UpgradeMgmt/Upgrade.java
1.定义了上传文件信息，与数据表对应；
2.定义相关数据库操作接口，供UpgradeManager.java调用；

## Slide 25
技术风险及解决方向
车头控制系统依赖第三方厂商，Android端根据通信协议与车头进行交互，每家厂商的技术方案差异多大是个未知数，由此带来的Android端适配工作无法预估。
Android端图文屏和地图屏的部署，目前是根据IP地址进行区分和定位，实际使用场景如何部署是个未知数，可能带来的Android端和PC端的修改工作无法预估

## Slide 26
外部模块依赖关系图
  车头发布系统，开发过程用 VLC media player模拟流媒体broadcast 網路調適助手模拟实时站点broadcast
  车内网络/交换机，开发过程用普通路由器代替，各端配置静态IP地址
车头发布系统PIS
模拟系统
(PC)
车内网络/交换机
车内PD
(16:9/32:9/…)
内容呈现app
3rd party模块
需TPV新开发模块

## Slide 27
性能设计目标
1. 前台运行时，系统资源消耗目标（CPU %, Memory usage）
2. 后台运行时，系统资源消耗目标（CPU %, Memory usage）
3. 其他关键指标（由本功能owner提出）
1、Android端上线后10秒内，下线或异常离线后60秒内，PC端更新设备状态
2、PC端发布节目后，Android端20秒内启动更新，然后30秒内更新完毕
3、PC端远程控制，Android端1秒内响应
无后台运行
地图屏：CPU usage < 10% Memory usage < 150MB

## Slide 28
功能实现所需的其他依赖 （Server/API/开源Lib）
# | 需求描述 | 联络窗口 | 收费状况
1 | Libvlc开源库：流媒体直播 | https://www.videolan.org/vlc/ | 免费

## Slide 29
Thank you